# DENON DN-X1500

DJ МИКШЕР

- Вкл/выкл пульта.

- Панорама сигнала, подаваемого на мастер.

- Регулировка уровня громкости на выходе (мастер).

- Выбор сигнала, посылаемого на монитор: канал (1-4), мастер (master).

- Регулировка уровня громкости на выходе (монитор).

- Селектор посыла сигнала в семплер: выкл (off), каналы 1-4, основной микрофон (main mic), мастер (master).

- Кнопка режима работы семплера. Включает редактирование семпла или воспроизведение.

- Кнопка записи или воспроизведения семпла с точки А (начало).

- Кнопка окончания записи или воспроизведения семпла (точка В).

- Назначение воспроизведения на стороны кроссфейдера (А, В) или после кроссфейдера (post).

- Селектор посыла сигнала во встроенный процессор эффектов с: семплера (samp.), каналов 1-4, основного микрофона (main mic), мастера (master), семплера (sampler), выкл (off).

- Выбор эффектов процессора. Выберите необходимый эффект вращением (отображается на дисплее) и нажмите для активации.

- Регулировка уровня сигнала, обработанного процессором эффектов.

- Вкл/выкл процессора эффектов.

- Ввод значения ударов в минуту (ВРМ) частотой нажатия кнопки. Для фиксации значения автоматического счетчика ВРМ нажмите один раз. После удерживания кнопки нажатой более двух секунд вы можете ввести значение ВРМ ручкой MODE PARAMETERS, удерживание кнопки нажатой секунду возвращает счетчик ВРМ в автоматический режим.

- Посыл сигнала в наушники.

- Вкл/выкл функции кроссфейдерстарт для сторон А и В.

- Кроссфейдер для регулировки соотношения уровней громкости сигналов, назначенных на его стороны.

- Фейдер для регулировки уровня громкости сигнала данного канала.

- Регулировка огибающей кроссфейдера.

- Коннектор для наушников.

- Регулировка уровня громкости сигнала, подаваемого в наушники.

- Регулировка соотношения сигналов мастер/канал в наушниках.

- Разделение сигнала, подаваемого в наушники на мастер и канал.

- Регулировка соотношения чистого сигнала и сигнала обработанного процессором эффектов.

- Вкл/выкл функции фейдерстарт.

- Выбор исочника сигнала для посыла на внешний блок эффектов: выкл (off), каналы 1-4, основной микрофон (main mic), мастер (master), семплер (sampler).

- Вкл/выкл посыла сигнала на внешний блок эффектов.

- Включение (on), выключение (off) микрофона, talkover (громкость остальных источников звука понижается на 20 дБ).

- Кнопка посыла сигнала микрофона в монитор, выход для записи и цифровой выход.

- Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ микрофонов: основного (main mic) и дополнительного (aux mic).

- Регулировка уровня громкости микрофонов.

- Вкл/выкл микрофонов.

- Селектор входов, назначаемых на канал.

- Регулировка уровня громкости источника сигнала.

- Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ источников звука.

- Индикатор уровней громкости.

- Индикаторы уровней громкости каналов.

- Вкл/выкл канального эквалайзера.

- Вход для подключения источников линейного сигнала (line).

- Вход для подключения проигрывателей виниловых дисков (phono) или источников линейного сигнала (line).

- Селектор работы с проигрывателем виниловых дисков (phono) или с источником линейного сигнала (line).

- Винт для заземления проигрывателей виниловых дисков.

- Вход для дополнительного микрофона.

- Вход для основного микрофона.

- Коннектор для обновления програмного обеспечения пульта.

- Коннектор для соединения с контрольным входом CD плеера DENON. Данная функция позволяет управлять плеером с пульта (фейдерстарт).

- Коннектор посыла сигнала микрофона на внешний блок эффектов и возврата с него.

- Цифровой выход.

- Выход для записи.

- Выход для монитора.

- Мастер выход (небалансный).

- Регулятор уровня громкости мастер выходов.

- Мастер выход (балансный).

- Переключатель моно/стерео мастер выходов.

- Индикатор каналов, назначенных на сторону кроссфейдера А (1-4, семплер (S).

- Индикатор пресетов.

- Индикатор режима семплера: запись (samp), воспроизведение петли (loop), реверсивное воспроизведение (rev).

- Индикатор выходов, назначенных на линейки.

- Индикатор эффектов.

- Индикатор каналов, назначенных на сторону кроссфейдера В (1-4, семплер (S).

- Индикатор значения ВРМ.

- Индикатор режима ввода ВРМ.

- Индикатор источников звука, прослушиваемых в наушниках.

- Индикатор значения ВРМ одного выбранного источника.